Работа с прибором GPS-навигатор

1.В начале работы с прибором осуществить настройки: в главном меню на странице «Настройки» проверить настройки, обратить внимание: иконка «Карта» - проверить все подменю, иконка «Единицы» - проверить формат координат, он должен быть: шир/долг: гггго мм' сс.с"; датум WGS 84, метрические меры).

2.Включить прибор в начальной точке маршрута (а не при выходе из дома).

3.Дождаться, когда на странице Спутники покажется не менее 4-х спутников и координаты точки, в которой находится прибор.

4.Кнопкой «Mark» отметить начальную точку → «Enter» – ее записать (отметить № и дату маршрута ручкой в записной книжке).

5.Проверить запись: кнопкой «Find» открыть страницу точек, убедиться, что путевая точка с записанным номером есть.

6.Сбросить данные предыдущего маршрута на странице «Дорожный компьютер»

7.Пошла запись трека (автоматически записанный след от движения).

8.По пути следования кнопками «Mark» и «Enter»  осуществлять запись путевых точек (точки поворотов учетного маршрута и точки смены категорий среды обитания: "лес", "поле", "болото", кроме мозаичных ландшафтов, точки пересечения с дорогами. Количество точек на учетный маршрут должно быть не менее 10.

9.По окончании маршрута записать конечную точку (отметить № ручкой в записной книжке).

10.Затем осуществить запись трека: кнопкой «Menu» (нажать два раза) вызвать главное меню, найти иконку «Пути»: кнопкой «Enter» открывается страница «Запись пути». С помощью манипулятора выберите «Сохр.» → «Enter». На странице высветится дата, обозначающая название трека. → «Enter».

11.Выключить прибор (иначе он будет рисовать трек дальше).

Извлечения из Приказа Минприроды России от 11.01.2012 N 1
"Об утверждении Методических указаний по осуществлению органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания методом зимнего маршрутного учета" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.05.2012 N 24403)

9. Ведомость учетных маршрутов содержит следующие сведения:

9.3. Общая протяженность учетного маршрута и протяженность учетного маршрута по каждой группе категорий среды обитания ("лес", "поле", "болото") в километрах;

9.4. Географические координаты начала учетного маршрута из спутникового навигатора (широта и долгота в градусах, минутах и секундах);

9.5. Географические координаты окончания учетного маршрута из спутникового навигатора (широта и долгота в градусах, минутах и секундах);

11. Учетные маршруты могут быть однонаправленными или замкнутыми.

Повороты учетных маршрутов должны планироваться под углом не менее 90 градусов.

12. Параллельные отрезки учетных маршрутов на схеме исследуемой территории следует располагать на расстоянии не менее 1 км друг от друга.

14. Протяженность одного учетного маршрута должна составлять не менее 5 и не более 15 км.

21. Учет проводится по заранее определенному учетному маршруту с одновременной записью параметров прохождения учетного маршрута на приемник глобальных спутниковых навигационных систем (далее - спутниковый навигатор).

Параметрами прохождения учетного маршрута могут быть путевые точки начала учетного маршрута, его поворотов и окончания или полный электронный трек учетного маршрута, рассчитанные спутниковым навигатором во время осуществления учета. Необходимо также отмечать точки смены категорий среды обитания ("лес", "поле", "болото").

31. Осуществляется распечатка схемы учетного маршрута из спутникового навигатора.

На каждую подкормочную площадку на каждый день учёта заполняется отдельная карточка. К ней прикладывается карта-схема размещения подкормочной площадки на местности с координатами по GPS.